ЈКП“БИОКТОШ“,Хероја Луна бр.2,УЖИЦЕ

Р Број :09-1089/1-2015

02.10.2015.године

УЖИЦЕ

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.10/15

-КАМИОН АУТОСМЕЋАР СА ПОТИСНОМ ПЛОЧОМ од 13-14 м3

ОКТОБАР   2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/15,број 09-1054/1-2015  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.10/15,

број 09-1054/2-2015, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – камион аутосмећар са потисном плочом od 13-14 м3

ЈН бр 10/15

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5-10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11-14 |
|  | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14-23 |
| V | Начин вредновања понуде | 24 |
| VI | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 25 |
| VII | Образац понуде | 26-28 |
| VIII | Модел уговора | 29-32 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 33 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 34 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 35 |
| XII | Образац изјаве из чл. 77. ст. 4. Закона | 36 |

Број страна конкурсне документације: 36 страна

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће“Биоктош“

Адреса: Ужице,Хероја Луна бр.2

Интернет страница:www.bioktos.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/15су добра –камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице

Лице за контакт:Јасминка Ковачевић 031/520-173

Е - mail адреса : nabavka@bioktos.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.10/15 су добра –камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3

ОРН:34100000

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

КАМИОН АУТОСМЕЋАР СА ПОПИСНОМ ПЛОЧОМ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

OСНОВНО ВОЗИЛО

Osnovne dimenzije

Međuosovinsko rastojanje 3.800-4.100 mm

Ukupna dužina vozila maksimum 8.000 mm

Ukupna dozvoljena nosivost min 16.000 kg

Motor

Dizel,min.Euro6 SCR,EGR kao i DPF filter

Zapremina motora min. 7,5 lit.

Snaga motora min.180 KW,max.obrtni momenat min. 950 Nm

Menjač manuelni sa min. 6 brzina napred i 1 nazad

Pomoćni pogon za nadgradnju snage min. 450 Nm

Dvocilindrični kompresor vazduha.

Blokada diferencijala na zadnjoj osovini

Osovine:

Stabilizatori na prednjoj i zadnjoj osovini

Oslanjanje: prednje parabolične opruge

Oslanjanje pozadi: vazdušno ogibljenje

Pneumatici

Prednji jednostruki,zadnji dvostruki

Kočioni sistem

Dvokružni kočioni sistem sa ABS,ASR I ESP

Kompresiona motorna kočnica

Disk kočnice i napred i pozadi

Oprema:

Kabina kratka 1+2 sedišta (vozačko pneumatsko)

Akumulatori 2 kom. min. 140A

Alternator min. 110A

Rezervoar goriva

Rezervoar Adblue

ABS kontrola blokiranja točkova

Montiran zadnji točak

Zvučno upozorenje za hod unazad

Sistem za kočenje od čeonog sudara

Sistem za praćenje linija puta

Radio sa CD u kabini

Pomoćni alat:dizalica,vatrogasni aparat,crevo za duvanje pneumatika,trougao

Rotaciona svetla Električni podizač stakla

Predgrejač za start motora

Boja vozila bela

Uputstvo za upotrebu i odrčavanje na srpskom jeziku

-Ovlašćenje proizvođača vozila ili ovlašćenog zastupnika osnovnog vozila da ponuđač moze da ponudi i u slučaju da dobije ugovor i isporuči odgovarajuće osnovno vozilo po ovom javnom pozivu.

-Zahtevane tehničke karakteristike osnovnog vozila overene od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog dilera

-Priloziti kopije ISO 9001 sertifikata proizvođača osnovnog vozila,ukoliko je na stranom jeziku obavezno priložiti prevod

-Uz ponudu obavezno priloziti katalog rezervnih delova osnovnog vozila,ukoliko je na stranom jeziku obavezno priložiti prevod.

NADGRADNJA

Nadgradnja mora biti u skladu sa zahtevima navedenim u tehničkoj specifikaciji.

Kapacitet Zapremina nadgradnje 13 - 14 m3

Stranice nadgradnje

Napravljen od ploče od čelika visoke zatezne čvrstoće,debljine min 4 mm, sa zaštitnim slojem sa punim kontinualnim zavarivanjem,otporan na koroziju i habanje.

Dno nadgradnje

Napravljen od HARDOX 450 čelične ploče sa zaštitnim slojem,min debljine 5 mm,sa punim kontinualnim zavarivanjem,otporna na koroziju i habanje.

Kapacitet korita

Zapremina korita min 1.6 m3

Pod korita

Napravljen od HARDOX 450 čelične ploče sa zaštitnim slojem,min debljine 5 mm, sa punim kontinualnim zavarivanjem otporna na koroziju i habanje.

Stranice korita

Napravljen od HARDOX 450 čelične ploče sa zaštitnim slojem min debljine 4 mm, sa punim kontinualnim zavarivanjem otporna na koroziju i habanje.

Zadnja vrata

Napravljen od čeličnog materijala visoke zatezne čvrstoće min debljine 5 mm otporan na koroziju i habanje.Otvaranje/ Zatvaranje pomoću dva hidraulična cilindra dvostrukih funkcija.

Mehanizam za sabijanje

Sastavljen iz ploče za potiskivanje i ploče za sabijanje kojima se upravlja pomoću dva hidraulična cilindra

Odnos sabijanja 1:6

Konstrukcija mehanizma za sabijanje

Ploča za sabijanje napravljena od čelične HARDOX 450 ploče sa zaštitnim slojem,min debljine 6 mm,sa punim kontinualnim zavarivanjem,otporna na koroziju i habanje.

Potisna ploča

Napravljena od čelične pločeHARDOX 450 sa zaštitnim slojem,min debljine 4 mm,sa punim kontinualnim

Zavarivanjem,otporna na koroziju i habanje.Vođenje ploče zamenljivim kliznim ležajevima pogonjena teleskopskim hidrauličnim cilindrom

Ciklusi punjenja uređaja

-automatski kontinualni

-automatski pojedinačni

Hidraulični sistem

Radni pritisak hidrauličnog sistema min 200 bara.

Rezervoar hidrauličnog ulja sa povratnim filterom nalivnim grlom i pokazivačem nivoa ulja smešten na prednjem delu sanduka

Hidraulična pumpa dvostrujna za istovremeni pogon hidrauličnog sistema za sabijanje i automata za podizanje kanti ugrađena direktno na pomoćni pogon vozila.

Ugao otvaranja zadnjih vrata min 80 stepeni vertikalnog položaja

Uređaj za hidraulično blokiranje,za sprečavanje pada u slučaju naglog pada pritiska

Aktiviranje ciklusa čišćenja korita kada su vrata potpuno otvorena.

Sigurnosna šipka da podrži vrata u slučaju održavanja.

Zatvaranje zadnjih vrata na dva dugmeta pritisnuta u kontinuitetu iz bezbednosnih razloga.

Kontrolni sistem

Hidraulični sistem od preopterećenja osiguran sigurnosnim ventilima a električni sa sigurnosnim STOP prekidačima.Kontrolne table vodootporne i otporne ne vremenske uslove.

Električni sistem

PLC ili PC tabla

Zaštita prema IP 67

Bezbednost

Adekvatni bezbednosni uređaji za sve delove u pokretu.

Onemogućeno pomeranje potisne ploče prema napred kada su vrata spuštena

Onemogućeno je spuštanje vrata dok potisna ploča nije propisno uvučena

Onemogućen rad podiznog uređaja i radni ciklus presovanja dok se radnik nalazi na radnoj stepenici

Zadnje stepenice za operatera

Sklopive stepenicesa senzorima koji detekuju prisustvo radnika na istim.

Uređaj za podizanje kanti za smeće

Prema EN 840-1,840-2 I 840-3 ili odgovarajući

Materijal:zatezni čelik otporan na radijalna i uzdužna opterećenja,otporan na koroziju i habanje.

Kapacitet podizanja min 700 kg.

Sistem za hvatanje kanti/kontejnera

Češalj za rukovanje kantama i ruke za prihvat kontejnera.

Dodatna oprema

Rotaciona svetla (min 2) na prednjem i zadnjem delu vozila

Dva reflektora montirana na zadnjoj strani za rad noću

Bočne zaštite od podletanja i blatobrani na zadnjim točkovima

Kamera na zadnjim vratima i monitor u kabini vozila

Svi sklopovi konstrukcije peskareni i obojeni osnovnom i završnom dvokomponentnom bojom ( bela )

Dokumentacija koju ponuđač mora da dostavi prilikom predaje ponude

-Priložiti kopije ISO 9001, ISO 14001 važećih sertifikata proizvođača nadgradnje , ukoliko je na stranom jeziku obavezno piloziti prevod.

-Nadgradnja izrađena prema normi SRPS EN 1501-1 ili odgovarajuće

-priloziti katalog za nadgradnju i overeni tehnički opis nadgradnje od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika na teritoriji Republike Srbije,ukoliko je na stranom jeziku obavezno priložiti prevod

-priložiti tehnički opis, i tehnički crtež ponuđenog dobra iz kog se nesumnjivo može utvrditi da ponuđeno dobro ispunjava sve tehničke zahteve iz javnog poziva.

-priložiti uverenje o osposobljenosti zavarivača prema SRPS EN 287-1 ili odgovarajući

Ponuđeno dobro mora da ispunjava sve zahteve iz tehničke specifikacije po ovom javnom pozivu,u suprotnom ponuda će biti odbačena kao neispravna.

Naručioc zadržava pravo da pre donošenja konačne odluke,izvrši uvid u ranije isporučeno vozilo sa zahtevanom nadgradnjom.Ukoliko utvrdi da nadgradnja ne ispunjava zahtevane karakteristike po ovom javnom pozivu,ponuda će biti odbijena.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- Да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа:

- - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова,осим услова из члана 75.став 1.тачка 5)овог закона,доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.овог закона,наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова,а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Наручилац може доказе да затражи и од осталих понуђача.Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из ст.1 и 2.овог члана,наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач који је уписан у регистр понуђача није дужан да приликом подношења понуде,односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 m3, ЈН бр 10/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.10.2015. до 12 часова и 30 минута.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 29.10.2015.године у 12:45 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

*доказе о испуњености обавезних услова

-доказ о испуњености додатних услова

*Образац структуре цене

*образце изјава о независној понуди

*модел уговора (оверен,потписан и печатиран)

*Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став 2 ЗЈН

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2,Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3, ЈН бр. 10/2015. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара,–камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3, ЈН бр.10/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3, ЈН бр.10/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –киамион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3, ЈН бр.10/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана доспећа фактуре, којом се  потврђује испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара се пондерише : не може бити дужи од 90 дана

Начин пондерисања је објашњен конкурсном документацијом

Место испоруке добара:  На адресу  наручиоца:ЈКП“Биоктош“, ул.Хероја Луна бб,31000 Ужице

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок  се пондерише:

-Гарантни рок две и више година--------10 пондера

-Гарантни рок краћи од две године------0 пондера

Начин пондерисања је објашњен конкурсном документацијом

Напомена:Гарантни рок уписати у образцу понуде

Напомена:Гарантни лист Испоручилац предаје Наручиоцу заједно са сервисном књижицом у моменту испоруке возила.

9.4. Еколошке предности и заштита животне средине

Поседује уграђен систем  ЕГР----------------5 пондра

Не поседује уграђен систем ЕГР-------------0 пондера

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато (цена са и без пдв-а,испорука и други зависни триошкови које има понуђач)

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда . Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора , преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење послa. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a . Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште ,на адресу наручиоца:ЈКП“Биоктош“,ул.Хероја Луна бр.2,31000 Ужице,  на e-mail nabavka@bioktos.com или факсом на број 031/520-173 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10/15-камион аутосмећар са потисном плочом од 13-14 м3”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

23.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 68/15), Наручилац

ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у

поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор

о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

23.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се

односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива позива за подношење понуда.

Доказ из претходног става ове тачке може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно

уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

23.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2. 1) ове тачке

(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне

набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуђена цена:80 пондера

Рок испоруке:10 пондера

Гарантни рок: 5 пондера

Еколош.предности и зашт.живот.средине:5 пондера

Начин вредновања(пондерисања) понуда јасно је објашњен у конкурсној документацији.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У случају истог понуђеног  рока испоруке и понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .  (Образац изјаве, дат је у  конкурсној документацији).

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице,које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци,у складу са одредбама 148.до 150ЗЈН или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јн и на својој интернет страници,најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документациј сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања  одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева (чл.149,став 3.и4.овог члана) а подносиолац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона. наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара  (шифра плаћања 153; Модул   позив на број 9750-016; сврха: Републичка административна такса – са назнаком набавке на коју се односи; Корисник; БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/15).

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, доставља наручиоцу у року од 7 дана од дана пријема.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за запштиту права.

У случају одустајања од закључења уговора понуђача ,наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109 ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега ће се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ПОНУДА

Опис критеријума за избор најповољнијег понуђача

Вредновање и рангирање понуда заснива се на следећим критеријуму:

| Ред. број | Назив критеријума | Ознака кртиеријума | Број пондера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђена цена | Ц | 80 |
| 2. | Рок испоруке | РИ | 10 |
| 3. | Гарантни рок | Гр | 5 |
| 4. | Еколошка предност | Еп | 5 |

1. Понуђена цена (Ц) = 80 пондера

Начин израчунавања:

Ц = Најнижа понуђена цена

-------------------------------------------- х 80 пондера

Разматрана понуђена цена

2. Рок испоруке (РИ) = 10 пондера

Начин израчунавања:

Најкраћи понуђ.рок испоруке

------------------------------------------------х 10 пондера

Разматрани понуђ.рок испоруке

3. Гарантни рок---------------5 пондера

- Гарантни рок две и више година---------------5 пондера

-Гарантни рок краћи од две године----------------0 пондера

4.Еколошка предност и заштита живот.средине

-Поседује уграђен систем ЕГР-----------------5 пондера

-Не поседује уграђен систем ЕГР------------0 пондера

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ТАБЕЛА 1

а)

б)

| Остали независни трошкови |  |
| --- | --- |
| Трошкови царине |  |
| трошкови испоруке |  |
| ПДВ |  |

|  |  |  |  |  | УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА: (а+б) | без пдв-а | са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкови царине,испоруке...)

2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре цене,уколико понуђач има све трошкове наведене у структури цене.

Потпис и печат одговорног лица понуђача

---------------------------------------------------------

VII -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ТАБЕЛА 2

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 10/15 –КАМИОН АУТОСМЕЋАР са потисном плочом од 13-14 м3 , према спецификацији из конкурсне документације

Назив понуђача . Адреса и седиште понуђача . Матични број: ПИБ . Овлашћено лице . Особа за контакт: Е-маил . Број телефона: Телефакс: . Број рачуна понуђача: .

Понуда се подноси: (заокружити) А) самостално Б) понуда са подизвођачем Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима); 1. Подизвођач адреса . матични број ПИБ овлашћено лице . број телефона е-маил број рачуна . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: . . 2. Подизвођач адреса . матични број ПИБ овлашћено лице . број телефона е-маил број рачуна . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: . . 3. Подизвођач адреса . матични број ПИБ овлашћено лице . број телефона е-маил број рачуна . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: . .

НАПОМЕНА: Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50% односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 1. адреса: . матични број ПИБ број телефона: . особа за контакт: е-маил: . овлашћено лице број рачуна . 2. адреса: . матични број ПИБ број телефона: . особа за контакт: е-маил: . овлашћено лице број рачуна . 3. адреса: . матични број ПИБ број телефона: . особа за контакт: е-маил: . овлашћено лице број рачуна .

Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи динара . (табела 1) Укупна понуђена цена са ПДВ (по датом обрасцу структуре цана) износи динара (табела 1) Рок важења понуде (најмање 90 дана): дана од дана отварања понуда У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом. Место испоруке добара:Франко радионице наручиоца( УЖИЦЕ) Рок испоруке добара макс. до 90 дана :------------------дана(уписати тачан број дана) У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом Гарантни рок за испоручено возило:-----------------месеци(уписати тачан број месеци) У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом Еколошка предност:поседује уграђен систем ЕGR------------------ДА НЕ Понуђач заокружује један одговор,а уколико понуђач не заокружи ни један понуђен одговор,понудаће се сматрати неприхватљивом. Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе врши се по извршењу испоруке, а у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. Саставни део понуде је образац структуре цена, Датум, Потпис овлашћеног лица понуђача М.П. .

МОДЕЛ   УГОВОРА

О НАБАВЦИ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА СА ПОТИСНОМ ПЛОЧОМ ОД 13-14 М3

1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «БИОКТОШ», са седиштем у Ужицу, ул.Хероја Луна бр.2, кога  заступа директор Мирјана Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац), порески идентификациони број: 101501733, матични број: 07156421 и

2. ИСПОРУЧИОЦА                   , са    седиштем  у

,ул.                                                  .

, кога  заступа  директор –                                  (у даљем тексту: Испоручилац), порески идентификациони број:                       , матични број:                                       .

Члан 1.

Предмет Уговора

Предмет овог  Уговора је куповина-једног камиона аутосмећара са потисном плочом, а према техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну набавку добра број: 10/2015, а која је дата у понуди број                 .

од                     .2015.године и чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Цена

Цена камиона аутосмећара из члана 1. овог Уговора је фиксна и износи:

динара  без обрачунатог ПДВ-а и словима:

.,

односно    динара са обрачунатим ПДВ-ом и словима:

.

.

Члан 3.

Услови и начин плаћања

Наручилац ће цену камиона утврђену у члану 2. овог Уговора платити

по извршењу  испоруке, а у року од 45  дана од дана пријема исправне фактуре,преносом средстава на рачун Испоручиоца добара.

Члан 4.

Рок испоруке

Рок испоруке возила је         дана од дана закључења Уговора између Наручиоца и Испоручиоца добара, у свему у складу са понудом број

од                           .2015.године .

Испоручилац се обавезује да предметно добро испоручи на адресу Наручиоца,ул.Хероја Јерковића бб,Ужице(радионице Наручиоца) .

Испоручилац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку,како би се обезбедио квалитетан пријем добра.

Примопредаја је у пословном простору(радионице)о чему ће се сачинити записник који потписују представници Наручиоца и Испоручиоца.

У случају прекорачења рока,Испоручилац се обавезује да за сваки дан кашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од уговорне вредости добра без пдв-а,а не више од 10% од уговорне вредности добра без пдв-а.Уколико је кашњењ дуже од 10 календарских дана,Наручилац задржава право да откаже предметни уговор и пусти на наплату банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 5.

Утврђивање квалитета:

Испоручилац се обавезује да испоручи добро уговореног квалитета,да уз возило достави сертификате тражене конкурсном документацијом,односно да уговорени квалитет потврди одговарајућом документацијом.

Члан 6.

Квалитативан и квантитативан пријем добра врши се на месту испоруке о чему се сачињава записник о примопредаји.Записник о примопредаји добра,камион-аутосмећар-рото прес је обавезни прилог уз фактуру Испоручиоца.

Гаранција испоруке,количине и квалитета и средства обезбеђења:

Члан 7.

Испоручилац добра даје гаранцију да ће добро испоручити у складу са одредбама овог уговора,а у случају непоштовања истих,сагласан је да Наручилац умањи вредност уговореног добра,у оном делу где Испоручилац добра није испоштовао рок испоруке,тако што ће умањење износити 0,5% од вредности предметног добра без пдв-а,за сваки дан кашњења,стим да максимална висина умањења по овом основу не може износити више од 10% од вредности уговора без пдв-а.

Наручилац се обавезује да достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења и то:

-Банкарску гаранцију за добро извршење посла(у року од 7 дана од дана закључења уговора) у висини од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а,са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла

-Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року(у моменту примопредаје предмета јавне набавке )у висини од 5% од укупне вредности уговора без пдв-а,са роком важења 5 дана дужим од гарантног рока

-Гаранције морају имати клаузулу да су „безусловне и плативе на први позив“

-Уколико квалитет испорученог добра не одговара условима из предходног става,уговорене стране су сагласне да добро буде враћеноИспоручиоцу добара са продужењем рока испоруке највише 10 дана,с тим да се за сваки дан кашњења,од дана када је добро враћено,умањује укупан износ за 0,5% од вредности предметног добра без пдв-а.

Члан 8.

Дужина гарантованог периода(гарантни рок )за испоручено добро-камион аутосмећар-рото прес је            .месеци од дана испоруке добра.

Испоручилац се обавезује да ће за време трајања гарантованог периода промптно отклањати евентуалне кварове са заменом неисправних делова резервним.Предмет рекламације у гарантованом периоду нису грешке настале као последица нестручног рада и руковања,преоптерећења,насилног оштећења или сервисирања од стране нестручног лица.

Испоручилац се обавезује да ће реаговати у зависности од хитности,у року од

24.часа од пријема позива за сервисирање.

У случају рекламације Испоручилац се обавезује да ће се одазвати на позив у року од 72 сата од рекламирања.

Члан 9.Ћ

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором,непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу материју која је предмет уговора.

Члан 10.

Све евентуалне спорове,настале из овог уговора,уговорне стране су сагласне да решавају споразумно,а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 11.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добра и трајања периода гаранције,која укључује  и снабдевање резервним деловима за време трајања гаранције.

Члан 12.

Овај уговор је састављен у 6(шест)истоветних примерака,од којих свакој уговореној страни припада по 3(три).

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

За Наручиоца:

За Испоручиоца:

М.П.                                                                 .

ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,

Мирјана Радивојчевић дипл.инг.пољ

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке-камион аутосмећар са потисном плочом, бр.10/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке-камион аутосмећар са потисном плочом бр.10/15 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                           Понуђач

________________         М.П.                 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ИЗ ЧЛ. 77. СТ. 4. ЗАКОНА

У вези члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке-камион аутосмећар са потисном плочом бр.10/15,потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да  испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1)до 3)ЗЈН, наведене у конкурсној документацији

Датум                                                                             Понуђач

________________                 М.П.                          __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Text boxes

| ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | ТИП ШАСИЈЕ(ОСНОВНОГ ВОЗИЛА) | Јединица мере | Количина | Јединична цена у динарима без пдв-а | Укупна цена у динарима без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМИОН АУТОСМЕЋАР СА ПОТИСНОМ ПЛОЧОМ ОД 13-14 М3 |  | комад | 1 |  |  |