ЈКП“БИОКТОШ“

Број:09-1080/2-2015

02.10.2015.године

УЖИЦЕ

ODGOVOR NA PITANJA U VEZI JN br.10/15

Potencijalni ponuđač „WEST TRUCK“DOO iz Beograd je dana 30.09.2015.godine postavio sledeća pitanja u vezi dodatnih informacija za JN br.10/15-kamion autosmećar sa potisnom pločom i to:

Kao potencijalni ponudjač dostavljamo Vam zahtev za dodatnim informacijama I pojašnjenjina za JN 10/15 kamion autosmecar sa potisnom pločom od 13-14m.

Na strani 5 konkursne dokumentacije u opisu MOTOR

Pitanja:

1.       Da li motor može biti sa SCR sistemom bez EGR filtera, umesto traženog – kombinacija SCR, EGR I PDF filtera

Obrazloženje: Tehnologija SCR obezbedjuje da motor radi čistije, jer se ne koristi isti/prečišćeni vazduh više puta, pa je opterećenje motora manje. Takodje, nije potrebno dopunsko održavanje EGR filtera. Sva energija koja se napravi se koristi samo za pogon vozila, kod EGR-a se koristi i za hladjenje predhodno iskorišćenog vazduha koji se ponovo uvodi u motor za proces sagorevanja. Motor radi na višim temperaturama, pa je sam proces sagorevanja bolji što obezbedjuje ekonomičniji rad motora

2.       Da li zapremina motora može biti min 6,7 litara umesto traženih min  7,5 litara?,

Obrazloženje: Sa manjom zapreminom motora potrošnja goriva će biti manja, a samim tim i troškovi

3.       Da li obrtni moment može biti 850 Nm umesto traženih 950 Nm?

Obrazloženje: Smatramo  da treba da dozvolite toleranciju, jer je razlika veoma mala, nudimo vozilo sa karakteristikama koje se malo razlikuje, a sa druge strane pogonski agregat poseduje izuzetnu elastičnost

Na strani 17 konkursne dokumentacije u delu zahtevani rok isporuke, navodite da rok isporuke ne moze biti duži od 90 dana

Pitanje:

4.       Da li rok isporuke može biti duži od 90 dana od zaključenja ugovora o javnoj nabavci?

Obrazloženje: Nadogradnja kao i samo vozilo su prilično kompleksni, tako da je rok od 90 dana izuzetno kratak da seizvrši proizvodnja vozila, proizvodnja nadogradnje, montaža, kompletiranje, provera, dobijanje atesta itd...

ODGOVORI NA PITANJA:

1.Motor može biti i bez EGR filtera pa će stim u vezi Naručilac izmeniti konkursnu dokumentaciju u delu vrednovanja ponuda i obrazca ponude.Imajući u vidu da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda,gde je i objašnjen način ponderisanja ,naručilac će izvršiti izmenu u tom delu ,pa će umesto postojećih elemenata kriterijuma :

-Ponuđene cene             maks 80 pondera

-Roka isporuke             mak 10 pondera

-Garantnog roka           mak 10 pondera

stajati sledeći elementi kriterijuma:

-Ponuđena cena                                                   mak.80 pondera

-Rok isporuke                                                      mak.10 pondera

-Garantni rok                                                       maks.5 pondera

-Ekološke prednosti  i zaštita život.sredine       maks 5 pondera

Detaljan opis vrednovanja biće objašnjen u Izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji.

2.Naručilac ostaje pri navedenoj zapremini motora od 7,5 litar (strana 5.iz  konkursne dokumentacije za jn br.10/15)iz razloga što je navedena karakteristika u skladu sa zahtevanim kvalitetom koji će omogućiti kvalitetan rad naručioca .

3. Naručilac ostaje pri navedenom obrtnom momentu od 950 Nm  (strana 5.iz  konkursne dokumentacije za jn br.10/15)iz razloga što je navedena karakteristika u skladu sa zahtevanim kvalitetom.

4. Naručilac ostaje pri navedenom roku isporuke od maks 90 dana od zaključenja ugovora (strana17.iz  konkursne dokumentacije za jn br.10/15).Naručilac smatra da određeni maks.rok isporuke od 90 dana od zaključenja ugovora nije kratak ,odnosno smatramo da je optimalan a na osnovu iskustva iz predhodnih godina, prilikom nabavljanja kamiona sa nadogradnjama.

NAPOMENA:Naručilac obaveštava sve potencijalne ponuđače da će  Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za JN br.10/15-kamion autosmećar sa potisnom pločom od 13-14 m3 kao i  pitanja i odgovore objaviti na Portalu jn i internet adresi naručioca dana 02.10.2015.godine.

Komisija za JN br.10/15